A jelen dokumentumban szereplő információk a LABOREX S.R.L. kizárólagos tulajdonát képezik, és azokat a feladó kizárólag bizalmas célokra használhatja fel.

1 / 1 old.

NAGYON MÉRGEZŐ!

Szavatossági idő: 2 év tárolás esetén.

Kiszerelés: 1 kg-os flakon, 5 kg-os tartály.

| MŰSZAKI MINŐSÉGI FELTÉTELEK |
| --- |
| Sorsz. | FIZIKAI ÉS TELJESÍTMÉNYTULAJDONSÁGOK | ELLENŐRZÉSI MÓDSZER | ÉRTÉKEK |
|  |  |  | előírt | típus |
| 1. | Homogenitás | vizuális | homogén | homogén |
| 2. | Szín | vizuális | kék | kék |
| 3. | Abszolút sűrűség, kg/l | ISO 758 | 1,02+/-0,01 | 1,01 |
| 4 | 1%-os oldat pH-értéke kezelt vízben | ISO 4316 | 7+/-0,5 | 7 |
| 5. | Elegyedhetőség / oldhatóság |  | teljes | teljes |

MŰSZAKI ADATOK

BIOREDUCT

Antibakteriális koncentrátum padlófűtéshez

A BIOREDUCT egy algaellenes koncentrátum, amelyet a padlófűtési rendszerek, kondenzációs kazánok vagy más alacsony hőmérsékleten (60 °C alatt) működő hőkörök tisztítására, diszpergálására és bakteriosztatikus konzerválására használnak.

A termék képes megoldani a berendezésekben a mikrobiológiai szaporodás miatt fellépő tipikus problémákat, mint például: a padlóhőkörök, a csapok és az áramlásmérők, a gyűjtőcsövek és a hőcserélők eltömődése, biztosítva a berendezések megfelelő működését és meghosszabbítva azok élettartamát.

A BIOREDUCT kompatibilis a berendezésben általában jelen lévő összes anyaggal, beleértve az alumíniumot és annak ötvözeteit, valamint a CHEMSTAL termékcsalád bármely típusú fagyálló vagy korróziógátló anyagát.

Használat:

Ha a rendszer szennyezett, adagoljon 1-2 kg BIOREDUCT-ot 100 liter folyadékra a rendszerben, és 25-60 °C-os üzemi hőmérsékleten keringesse vissza az oldatot. A berendezés tisztításához használt termék 30-60 percen belül hat. Miután befejezte a folyamatot, öblítse ki, és töltse fel újra a berendezést.

A folyadék mikrobiológiai fertőzöttségének megelőzése érdekében ajánlott indításkor 1 kg BIOREDUCT-ot adagolni 100 liter termálfolyadékra.

Az optimális védelem biztosítása érdekében a gátlószernek a fűtőhőt szolgáltató berendezésbe történő bevezetése előtt ajánlott a berendezést a CHEMSTAL termékcsaládból a berendezés típusának megfelelő vízkőoldóval átmosni.

Tartalma: nemionos felületaktív anyagok <5%; polikarbonátok <5%; tartósítószer: kvaternarammónium benzil C12-16 alkil-dimetil-klorid 7,5%.

Professzionális használatra szánt termék:

Olvassa el és alkalmazza a biztonsági adatlap rendelkezéseit.

Ne használjon üres csomagolást élelmiszer tárolására.

A termék túladagolása nem okoz rendszerzavarokat.

LABOREX SRL

Székhely: Str. Mihai Bravu, nr. 206 Ploiesti, 100410, Jud. Prahova,

Telephely: Str. Industriei, nr.657B Berceni, 107060, Jud. Prahova

Mobil: +40 727357424

E-mail: office@laborexromania.ro

Web: www.laborexromania.ro

professzionális kémiai megoldások