A jelen dokumentumban szereplő információk a LABOREX S.R.L. kizárólagos tulajdonát képezik, és azokat a feladó kizárólag bizalmas célokra használhatja fel.

1 / 1 old.

Kiszerelés: 1 kg-os műanyag kulacsok permetezővel és 5 kg-os kannák. Garanciaidő: 3 év tárolás esetén.

| Sorsz. | TULAJDONSÁGOK | ELLENŐRZÉSI MÓDSZER | ÉRTÉKEK |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | prevăzut | típus |
| 1. | Külső megjelenés | vizuális | homogén, tiszta | homogén, tiszta |
| 2. | Szín | vizuális | kék | kék |
| 3. | Abszolút sűrűség, kg/l | ISO 758 | 1,05 +/-0,03 | 1,06 |
| 4. | Min. pH-érték | ISO 4316 | 7,5 | 9,3 |
| 5. | Konvencionális szárazanyag-tartalom | EN 480-8 | 1,5%+/-1 | 2,3 |
| 6. | Teljes lúgosság, mval/l | STAS7313 | 45+/-5 | 44 |
| 7. | Ezüsttartalom, ppm | TH-50 | 10-15 | 15 |

LABOREX SRL

Székhely: Str. Mihai Bravu, nr. 206 Ploiesti, 100410, Jud. Prahova,

Telephely: Str. Industriei, nr.657B Berceni, 107060, Jud. Prahova

Mobil: +40 727357424

E-mail: office@laborexromania.ro

Web: www.laborexromania.ro

professzionális kémiai megoldások

MŰSZAKI ADATOK

CLEANEX® CLIMA Ag

Ezüstionos tisztítószer légkondicionálókhoz

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A termék egy tisztítószer, amely ezüst-kolloiddal segít megszüntetni a kellemetlen szagokat, biztosítva a szolgáltatott kondicionált levegő kiváló minőségét.

A szennyeződések eltávolítása a szűrők, párologtatók és kondenzátorok tisztításával a hatékonyság növekedéséhez és a villamosenergia-fogyasztás jelentős csökkenéséhez vezet.

Az ezüst-kolloid nem mérgező, se nem allergén, és nem tartozik a biocidek kategóriájába. .

2. HASZNÁLATI TERÜLET

Az ezüstionos tisztítószert professzionális használatra szánták légkondicionálók,ventilátoros konvektorok és hűtőberendezések tisztítására. A termék rendkívül hatékonyan tisztítja az agresszív szennyeződések minden típusát (por, nikotin, zsír) és kiküszöböli a kellemetlen szagokat.

3. HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az oldat önmagában használandó intenzív tisztításhoz, vagy 1:1 arányban vízzel hígítva normál tisztításhoz. Alkalmazza permetezéssel a tisztítást és fertőtlenítést igénylő elemekre (a splitek párologtatói, azok szűrői, a lamellás kondenzátorok és a készülékházak). Hagyja hatni az oldatot legfeljebb 10 percig, majd vagy öblítse le alacsony nyomású vízzel a külső splitek szűrőiről és a kondenzátorairól, vagy indítsa el a légkondicionálót hűtési üzemmódban; ebben az esetben az oldat és a párologtató szennyeződései a kondenzvízgyűjtőn és a leeresztőcsövön keresztül távoznak.

A klímaberendezések tisztítása minden meleg (tavaszi) és hideg (őszi) évszak elején ajánlott.

4. MŰSZAKI MINŐSÉGI FELTÉTELEK