A jelen dokumentumban szereplő információk a LABOREX S.R.L. kizárólagos tulajdonát képezik, és azokat a feladó kizárólag bizalmas célokra használhatja fel.

1 / 1 old.

| Sor Sz. | TULAJDONSÁGOK | ELLENŐRZÉSI MÓDSZER | ÉRTÉKEK |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | előírt | típus |
| 1 | Homogenitás, külső megjelenés | vizuálisan | Homogén, opálosan sárgás | Homogén, opálosan sárgás |
| 2 | Abszolút sűrűség , Kg/l | ISO 758 | 1,05+/-0,03 | 1,04 |
| 3 | 1%-os oldat pH-értéke kezelt vízben | ISO 4316 | 7,5-8,5 | 7,8 |
| 4 | Korróziós viselkedés, réz-, acélpenge: 0,2 %-os oldat vízben | SR ISO 2160 | negatív | negatív |

Kiszerelés: 1 kg-os és 5 kg-os kiszerelésben.

ÉRVÉNYESSÉG: 3 évig tárolva.

Első használat előtt olvassa el a biztonsági adatlapot.

LABOREX SRL

Székhely: Str. Mihai Bravu, nr. 206 Ploiesti, 100410, Jud. Prahova,

Telephely: Str. Industriei, nr.657B Berceni, 107060, Jud. Prahova

Mobil: +40 727357424

E-mail: office@laborexromania.ro

Web: www.laborexromania.ro

professzionális kémiai megoldások

CLEANEX ® INSTAL PLUS MŰSZAKI ADATOK

Hőberendezések tisztításához használt semleges szer

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A CLEANEX® INSTAL PLUS-t kifejezetten az iszaplerakódások és a vízköves, a vasoxidos és az iszapos eltömődés miatt hőátadási problémákkal küzdő hőtermelő berendezések tisztítására fejlesztették ki.

A termék mind az üzembe helyezés előtti új fűtési rendszerek, mind a már működő fűtési rendszerek kezelésére szolgálhat.

Előnyök:

1. Minden fémmel és műanyaggal kompatibilis, és nem korrodálódik.

2. Tisztítja az olajat, a zsírt, a kenőanyagot és az egyéb szennyeződéseket a szerelési/összeszerelési alkatrészekről. .

Tisztítja és semlegesíti a korrózióból, rozsdakőből, vízkőlerakódásból és egyéb részecskemaradványokból származó iszapot, lerakódásokat és lebegő magnetitrészecskéket. Nem igényel semlegesítést.

5. Segít megszüntetni a berendezés eltömődését

2. HASZNÁLATI MÓD:

1. Adjon hozzá 1 kg CLEANEX® INSTAL PLUS-t minden 10 radiátorhoz (100 liter vízhez).

2. Annak megállapításához, hogy az öblítőoldat a rendszer minden részébe eljutott-e, kapcsolja be a kazánt, és 15 perc elteltével ellenőrizze, hogy a radiátorok egyenletesen melegednek-e fel.

3. A folyamat hatékonyságának növelése érdekében ajánlott a MagnaClean mágneses-kémiai tisztítórendszer használata vagy mosószivattyú használata a berendezésben lévő víz cseréjére és a maradék víz eltávolítására..

4. Javasoljuk, hogy a mosóoldatot legalább 10-15 percig keringesse át minden egyes radiátoron/hőkörön. Erősen eltömődött berendezések esetén növelje a keringtetési időt.

5. A CLEANEX® INSTAL PLUS normál használat mellett akár két hétig is eltartható a berendezésben nemkívánatos hatás nélkül. Ezen időszak alatt rendszeresen ellenőrizze a berendezés szűrőit, és szükség esetén tisztítsa meg azokat.

6. A tisztítás után teljesen ürítse ki, és alaposan öblítse ki vízzel a teljes berendezést.

7. A további korrózióvédelem érdekében ajánlott, hogy a tisztítás után a követelményektől függően INSTAL PROTECT PLUS korróziógátlót tartalmazó vizet vagy fagyállót juttasson a berendezésbe.

3. MŰSZAKI MINŐSÉGI FELTÉTELEK