LABOREX SRL

Székhely: Str. Mihai Bravu, nr. 206 Ploiesti, 100410, Jud. Prahova,

Telephely: Str. Industriei, nr.657B Berceni, 107060, Jud. Prahova

Mobil: +40 727357424

E-mail: office@laborexromania.ro

Web: www.laborexromania.ro

professzionális kémiai megoldások

MŰSZAKI ADATOK

INSTAL PROTECT

Korrózió- és lerakódásgátló

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Korróziógátló hőtechnikai berendezésekhez, szerves korróziógátló adalékanyagok speciális keveréke alapján összeállított korróziógátló. A termék optimális védelmet biztosít bármilyen típusú, alumíniumból és alumínium-szilícium ötvözetekből, acélból, öntöttvasból, rézből, rozsdamentes acélból készült elemeket tartalmazó hőszigetelő berendezés számára. Az inhibitor alacsony elektromos vezetőképességgel és semleges pH-értékkel rendelkezik, amely tulajdonságok a fém alkatrészek több mint 30%-os korrózióvédelmét eredményezik a demineralizált víz termikus folyadékként való alkalmazásához képest. Az INSTAL PROTECT megakadályozza a kövek lerakódását és rozsdagátló tulajdonságokkal rendelkezik, valamint megakadályozza a különböző típusú fémalkatrészek használatából adódó oxidációs és elektrokorróziós jelenségek kialakulását. Alacsony hőmérsékleten működő hőköröknél (padlófűtés) ajánlott a BIOREDUCT folyadékhoz további adalékanyagokat adni.

Javaslatok: Az optimális védelem biztosítása érdekében a gátlószernek a hőközlő folyadékba történő bevezetése előtt ajánlott a berendezést a Chemstal termékcsaládból a berendezés típusához ajánlott vízkőoldóval átmosni.

2. HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Adagolás: 1-2 liter gátlószer 100 liter hőközlő folyadékhoz. Az adagolás azoknak a fémeknek a fajtájától függően nő, amelyekből az alkatrészek készülnek, a keménységtől és az üzemi hőmérséklettől függően. A termék túladagolása nem okoz rendszerzavarokat. Akár egy évig is védi a rendszert.

Az INSTAL PROTECT termék olyan szerves összetevőkből áll, amelyek megtapadnak a fémfelületen, nem befolyásolják az elektromos vezetőképesség növekedését, és nincsenek negatív hatással a környezetre. Az gátlószer a CHEMSTAL termékcsalád összes hőtechnikai fagyállójával kompatibilis.

3. FIZIKAI TULAJDONSÁGOK

| Sorsz. | FIZIKAI ÉS TELJESÍTMÉNYTULAJDONSÁGOK | INSTAL PROTECT |
| --- | --- | --- |
|  |  | Előírt S.T. 48 | A szállítmány által megvalósított |
| 1. | Szín | Sárgásbarna | Sárgásbarna |
| 2. | Abszolút sűrűség | 1,15+/-0,05 | 1,15 |
| 3. | 1%-os oldat pH-értéke kezelt vízben | 7,5-9 | 8 |
|  | Korróziós fémveszteség 1%-os gátlószer mellett a kezelt vízben, |  |  |
|  | mg/cm2, max.: |  |  |
|  | - réz 99,9 SRISO 431:1995 | 0,10 | 0 |
| 4. | - sárgaréz CuZn30STAS 95-1990 | 0,10 | -0,007 |
|  | - acél STAS 880-1988 | 0,10 | -0,007 |
|  | - alumínium 99,5 SREN573-3/95 | 0,10 | -0,036 |
|  | - öntöttvas Fe 200 SR 12592:1994 | 0,20 | -0,051 |

4. KISZERELÉS

A terméket 1 kg-os polietilén/polipropilén hordókba és 5 kg-os kannákba csomagolják.

5. FELHASZNÁLHATÓSÁGI IDŐTARTAM: a gyártástól számított 36 hónapig tárolva.

A jelen dokumentumban szereplő információk a LABOREX S.R.L. kizárólagos tulajdonát képezik, és azokat a feladó kizárólag bizalmas célokra használhatja fel.

1 / 1 old.