1 / 1 old.

A jelen dokumentumban szereplő információk a LABOREX S.R.L. kizárólagos tulajdonát képezik, és azokat a feladó kizárólag bizalmas célokra használhatja fel.

Kiszerelés: 1 kg-os, 5 kg-os palack. A csomagolt terméket 0-20 °C-on kell tárolni. Első használat előtt olvassa el a biztonsági adatlapot.

Garanciaidő: 3 év tárolás esetén.

| Sor sz. | TULAJDONSÁGOK | ELLENŐRZÉSI MÓDSZER | ÉRTÉKEK |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | előírt | típus |
| 1. | Homogenitás | vizuális | homogén | homogén |
| 2. | Szín | vizuális | sárgás | sárgás |
| 3. | Abszolút sűrűség, kg/l | ISO 758 | 1,1+/-0,05 | 1,065 |
| 4 | 1%-os oldat pH-értéke kezelt vízben | ISO 4316 | 7,0-8,0 | 7,5 |
| 5. | Korróziós viselkedés, réz-, acélpenge: 0,2 %-os oldat vízben | SR ISO 2160 | negatív | negatív |

LABOREX SRL

Székhely: Str. Mihai Bravu, nr. 206 Ploiesti, 100410, Jud. Prahova,

Telephely: Str. Industriei, nr.657B Berceni, 107060, Jud. Prahova

Mobil: +40 727357424

E-mail: office@laborexromania.ro

Web: www.laborexromania.ro

professzionális kémiai megoldások

| MŰSZAKI ADATOK |
| --- |
| INSTAL PROTECT PLUS KORRÓZIÓGÁTLÓ SZER |
| 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK |
| INSTAL PROTECT PLUS egy pH-semleges korróziógátló hőberendezésekhez, amelyet szervetlen adalékanyagok speciális keveréke alapján állítottak össze. |
| Az INSTAL PROTECT PLUS optimális védelmet nyújt az alumíniumból és alumínium-szilícium ötvözetekből, acélból, öntöttvasból, rézből, rozsdamentes acélból készült elemeket tartalmazó berendezések számára, és megakadályozza a baktériumok kialakulását a fűtőkörökben. A termék több mint 30%-kal nagyobb védelmet nyújt a fém alkatrészek számára, mint a demineralizált víz hőközlő folyadékként való használata. A termék megakadályozza a különböző típusú fémalkatrészek hőtechnikai berendezésekben való használatából eredő kőlerakódást, oxidációt és elektrokorróziót azáltal, hogy védőfilmet képez a burkolatok falán, amelyen keresztül a fűtőhő kering. |
| Vigyázat! Nem használható fagyálló alapú hőátadó folyadékot tartalmazó hőkörökben. |
| Javaslatok: |
| Az optimális védelem biztosítása érdekében az INSTAL PROTECT PLUS gátlószer vízbe juttatása előtt ajánlott a berendezést CLEANEX INSTAL PLUS-szal átöblíteni. |
| 2. FELHASZNÁLÁS |
| 1 kg INSTAL PROTECT PLUS adagolandó 100 liter termikus szerhez (10 radiátor). A zártkörű fűtőberendezést INSTAL PROTECT oldattal kell védeni. Tisztítás után öntse a terméket egyenesen a berendezésben levő a tiszta vízbe, és hagyja benne. |
| Évente ellenőrizhető az INSTALPROTECT PLUS koncentrációja a hőátadó folyadékban az INSTAL PROTECT PLUS TEST KIT segítségével. . |
| A termék az ajánlott adagolásban nincs negatív hatással a környezetre, és akár egy évig teljes védelmet biztosít. |
| Előnyök |
| • | Védi és karbantartja a fűtési rendszert alacsony költségek mellett |
| • | Gátolja a korróziós hatások megjelenését |
| • | Gátolja a lerakódások és az iszap kialakulását |
| • | Gátolja a mikroorganizmusok elszaporodását |
| • | Fenntartja vagy helyreállítja a fűtési rendszer energiahatékonyságát |

3. MŰSZAKI MINŐSÉGI FELTÉTELEK