A jelen dokumentumban szereplő információk a LABOREX S.R.L. kizárólagos tulajdonát képezik, és azokat a feladó kizárólag bizalmas célokra használhatja fel.

1 / 2 old.

LABOREX SRL

Székhely: Str. Mihai Bravu, nr. 206 Ploiesti, 100410, Jud. Prahova,

Telephely: Str. Industriei, nr.657B Berceni, 107060, Jud. Prahova

Mobil: +40 727357424

E-mail: office@laborexromania.ro

Web: www.laborexromania.ro

professzionális kémiai megoldások

| MŰSZAKI ADATOK |
| --- |
| LEAKSEALER PROFESSZIONÁLIS SZIVÁRGÁSGÁTLÓ MEGOLDÁS |
| 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK |
| A LEAKSEALER egy olyan polimer, amely gyorsan lezárja és belülről tömíti az apró szivárgásokat (mikroszivárgások, mikrorepedések, porozitások) a nehezen hozzáférhető helyeken és a szivárgó csatlakozásokban. A termék elsődleges hőkörbe való bevezetése után 1-24 órával finom és ellenálló tömítés alakul ki. Ez a rendkívül hatékony polimer anélkül tömít és biztosítja a szivárgásmentességet, hogy eltömítené a szivattyúkat, a szelepeket és a szellőzőket. Mivel a LEAKSEALER a rendszerben marad, és a kezelés után nem kell kiöblíteni, időt és energiát takarít meg a nyomásveszteségek kiküszöbölése során a zártkörű termikus berendezésekbenA LEAKSEALER a fűtési rendszerben használt valamennyi anyagtípussal kompatibilis, és más vízkezelő termékekkel együtt használható. A LEAKSEALER csak zárt rendszerű fűtési rendszerekhez alkalmas, nyitott (légpárnás) PRIMATIC típusú rendszerekhez nem. |
| 2. | ELŐNYÖK |
| • | Elejét veszi a költséges javításoknak; |
| • | Gyors, hatékony formula a szivárgások tömítésére a nehezen hozzáférhető helyeken és laza illesztésekben, alacsony folyadékveszteséggel.; |
| • | 1-24 óra alatt szivárgásmentességet biztosít; |
| • | Nincs szükség a rendszer öblítésére, a termék a berendezésben marad; |
| • | Nem tömíti el a szivattyúkat, a szelepeket és a szellőzőnyílásokat ; |
| • | Időt és energiát takarít meg a zártkörű nedves rendszerek nyomásveszteségének kiküszöbölése során; |
| • | Nincs veszteség, nincs költség ; |
| • | Nincsenek spray-k, aeroszolok; |
| • | Segít megelőzni az esetleges vízkárokat; |

| Sorsz. | TULAJDONSÁGOK | ELŐÍRT ÉRTÉK |
| --- | --- | --- |
| 1. | Külső megjelenés | Sötétfehér |
| 2. | Szag | Enyhe, gyenge |
| 3. | Olvadáspont | 0 °C |
| 4. | Forráspont | 100 °C |
| 5. | Sűrűség | 0,99 g/cm3 |

3. MŰSZAKI FELTÉTELEK

4. FELHASZNÁLÁS

Egy tartály LEAKSEALER oldat (1 liter) elegendő egy szabványos, legfeljebb 10 radiátorból álló lakossági fűtési rendszer vagy 100 liter víz kezeléséhez. Megelőző intézkedésként adagolja a LEAKSEALER-t egy táphurkon vagy a tágulási tartályon keresztül. Vészhelyzeti intézkedésként adagolja a terméket részben leeresztett radiátoron, általában a hűtőkupakon vagy a szellőzőnyíláson keresztül, az UniDose® harmonikus adagoló segítségével.

A jelen dokumentumban szereplő információk a LABOREX S.R.L. kizárólagos tulajdonát képezik, és azokat a feladó kizárólag bizalmas célokra használhatja fel.

2 / 2 old.

5. KISZERELÉS

A LEAKSEALER-t 1 literes tartályban szállítjuk ki.

6. TÁROLÁS

Hidegtől távol tartva, 5 °C feletti hőmérsékleten tárolja.

Szavatossági idő: 3 év tárolás esetén.